příloha č. 2

Vybrané technické parametry

a požadovaná nabídková dokumentace

### Dokument č. 1– Tabulka vybraných technických parametrů vozidla

| Č.p. | Požadované informace týkající se součástí provedení trolejbusu jejích technických parametrů | Jednotky | Odpověď zhotovitele (nutno vyplnit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Všeobecná charakteristika trolejbusu |  |  |
| 1.1. | Počet článků | ks |  |
| 1.2. | Rozměry délka trolejbusu s nárazníky délka jednotlivých článků šířka trolejbusu výška trolejbusu se staženými sběrači proudu výška podlahy v úrovni dveří výšky podlahy v prostoru pro cestující - procento nízké podlahy(nízkopodlažní plocha /plocha pro cestující) - procento nízké podlahy pro stojící cestující (nízkopodlažní plocha /plocha pro stojící cestující) | mm mm, mm mm mm mm mm % % |  |
| 1.3. | Přepravní kapacita – počet míst stabilních k sezení sklopných k sezení míst k stání (při 5osobách/m2) celková přepravní kapacita (sedící+stojící při 5os./m2) míst k stání (při 8 osobách/m2) celková přepravní kapacita (sedící+stojící při 8 os./m2 | osob osob osob osob osob osob |  |
| 1.4. | Hmotnost trolejbusu hmotnost prázdné trolejbusu hmotnost trolejbusu při maximálním obsazení | kg kg |  |
| 1.5. | Nápravové zatížení nápravové zatížení u prázdného trolejbusu, postupně hodnota pro všechny nápravy největší technicky přípustné zatížení na nápravu, postupně hodnota pro všechny nápravy | kN kN |  |
| 1.6. | Provozní parametry maximální rychlost | km/h |  |
| 1.7. | Proud odebíraný trolejbusem z trakční sítě (všemi elektrickými obvody) maximální proud odebíraný trolejbusem možnost regulace max. proudu odebíraného při jízdě trolejbusu | A (ano/ne) |  |
| 2. | Detailní charakteristika trolejbusu |  |  |
| 2.1. | Vozové nápravy počet náprav rozvor náprav | ks mm |  |
| 2.2. | Trakční elektromotor - počet - jmenovitý výkon - jmenovitý kroutící moment - jmenovité otáčky - jmenovité napětí - jmenovitý proud - třída izolace - hmotnost | výrobce, typ ks kW kNm ot/min V A označení třídy kg |  |
| 2.3 | Trakční měnič - počet - přizpůsobení k napětí napájecí sítě objednatele - jmenovitý výkon - druh chlazení | výrobce, typ ks ano/ne kW chladicí médium a způsob chlazení |  |
| 2.4. | Statický měnič (v případě použití většího počtu než jednoho musí být níže umístěné informace uvedeny postupně pro každý z nich) - počet - přizpůsobení k napětí napájecí sítě objednatele - trvalý výkon výstupů měniče AC i DC - druh chlazení | výrobce, typ ks ano/ne kVA a kW způsob chlazení |  |
| 2.5. | Akumulátorová baterie - kapacita - omezení nabíjecího proudu | typ a technologie provedení Ah ano/ne |  |
| 2.6. | Okna způsob montáže počet oken tvořících nouzové východy - počet oken s posuvnou horní částí - uzamykání oken | lepená/ v těsnění ks ks ano/ne |  |
| 2.7. | Dveře prostoru pro cestující - systém otvírání počet dvoukřídlových dveří a jejich šířka počet jednokřídlových dveří a jejich šířka pohon dveří kontaktní lišta | předsuvné/ výklopné/ dovnitř otočné ks, mm ks, mm výrobce, typ ano/ne |  |
| 2.8. | Kabina řidiče - typ | uzavřená/ částečně uzavřená |  |
| 2.9. | Největší hmotnost podsystému umístěného na střeše trolejbusu | kg |  |
| 2.10. | Vnější poloměr zatáčení (R<12m) | m |  |
| 2.11. | Způsob provedení karosérie (skříně) | rámová (modulová) / samonosná |  |
| 2.12. | Počet zvedáků nutných ke zvednutí trolejbusu ve vozovně bez rozpojení článků | počet |  |
| 2.13 | Způsob zvedání trolejbusu | Např. za kola, za skříň |  |
| 2.14. | Klimatizace výrobce + typ příkon chladící výkon kabina řidiče chladící výkon prostor pro cestující možnost nastavení teploty interiéru | kVA kW kW ano / ne |  |
| 3. | Alternativní pohon – baterie technologie umístění počet článků kapacita způsob chlazení | např. Li-on např. střecha ks Ah kWh |  |

...................................... 	                    .........................................................................

místo, datum                                    podpis zplnomocněných zástupců zhotovitele

### Další požadované nabídkové dokumenty

| Dokument č. 2 – | Podrobný popis vozidla |
| --- | --- |
| Dokument č. 3 – | Typový výkres vozidla, Fotografie, kresba, nebo model, zobrazující vnější vzhled trolejbusu v nabízeném barevném provedení. |
| Dokument č. 4 – | Řez karosérií vozidla s uvedením rozměrových údajů, znázorňující rozmístění sedadel, prostor pro ukotvení invalidních vozíků, rozměrově vyznačit (délku a šířku) profilu průchodu po délce vozidla a navržené umístění označovačů jízdenek (v blízkosti dveří). |
| Dokument č. 5 - | Podélný řez vozidla s uvedením rozměrových údajů, vyznačujících úroveň podlahy v části pro cestující – s uvedením její výšky nad vozovkou -v závislosti k délce vozidla. Řez je třeba vypracovat pro nezatížené vozidlo, s novým neojetým vzorem pneumatiky. |
| Dokument č. 6 - | Systém topení, větrání a klimatizace: 1) část pro cestující: popis systému topení, větrání a chlazení výkres rozmístění topených agregátů a vývodů z klimatizace 2) kabina řidiče: popis systému topení, větrání a chlazení umístění vývodů z topení (popis nebo výkres) a vývodů z klimatizace |
| Dokument č. 7 – | Rozsahy potřebné palubní a obslužné diagnostiky pro údržbu a opravy vozidel Seznam speciálního (servisního, diagnostického) zařízení a nářadí. |
| Dokument č. 8 - | Bloková schémata: hlavních obvodů s ovládáním (řízením), systému brzd. |
| Dokument č. 9 – | Bilance výkonu pro palubní zdroj napětí, beroucí v úvahu všechny spotřebiče, které mohou být v činnosti. |
| Dokument č. 10 - | Pohled na řešení kabiny řidiče (prostorové řešení s vybavením) a pohled na řídící panel (panely) s vyznačením, jak jsou na něm (nich) rozmístěny ovládací a signalizační prvky. |
| Dokument č. 11 – | Trakční charakteristiky F = f(V) a I = f(V). |
| Dokument č. 12 – | Blokové schéma trakčního a statického měniče znázorňující jejich funkční strukturu a jejich propojení s palubní sítí trolejbusu. |
| Dokument č. 13 | Informace o použitých sběračích proudu, obsahující typ sběračů proudu výrobce sběračů proudu |
| Dokument č. 14 | Tachogramy pro průměrně zatížené a plně zatížené vozidlo pro tratě se zastávkovou vzdáleností 350 m a 800 m. |
| Dokument č. 15 - | Systém pravidelné údržby s popisem činnosti, rozsahem a četností v uspořádání: |
| Název prohlídky | Počet prohlídek (uveden na 1 desetinné místo) | Cyklus mezi prohlídkami (v km) | Rámcový rozsah činností (popis,příp.výčet) | Pracnost (časová norma Nh) | Náklady jedné prohlídky na materiál (Kč) | Náklady jedné prohlídky celkem (Kč) | Celkové náklady v Kč (součin nákladů jedné prohlídky x počet prohlídek) |

Uchazeč doplní počet prohlídek ve vztahu k ujeté vzdálenosti 400 tisíc km (při 50 tis.km/rok). Při výpočtů nákladů práce (časová norma pracnosti) uchazeč použije cenu 900 Kč/hod.