Specifikace elektronického rezervačního systému pro palubní ISC

Tyto specifikace popisují požadované funkčnosti elektronického rezervačního systému (dále jen ERS) ve vztahu k cestujícím. Nezabývají se detailně možnostmi obsluhy zařízení ani jeho technickými parametry.

# Základní charakteristiky ERS

Vizuální část systému je tvořena elektronickými displeji buď typu VFD, OLED (mohou být jak textové tak i grafické), které musí být schopny zobrazit minimálně 24 znaků na řádek (počet znaků může zahrnovat i trojciferné číslo rezervačního místa) nebo LCD panely (pokud to umožňuje prostorové uspořádání např. v oddílových vozech), které musí být schopny zobrazit minimálně 24 znaků pro trasu rezervace (trasa rezervace může být rozdělena do dvou řádků). El. displeje resp. panely jsou umístěny tak, aby byly viditelné cestujícími uvnitř vozů, a podávají informace cestujícím o prodaných rezervacích (zobrazuje se počáteční stanice rezervace a konečná stanice rezervace – informace typu R), o službách (např. Expresní rezervace, Tichý oddíl apod. – informace typu S) a o rezervacích skupin (informace typu G – pouze ve formátu DB EPA) ke každému rezervačnímu místu. Na displejích resp. panelech musí být zobrazeno i číslo rezervačního místa a to i v případě, že není místo rezervováno.

ERS musí být schopen zpracovávat data ve formátu DB EPA (soubory PRES.DTA a PWAG.DTA) a ARES.

# Všeobecná pravidla

Texty služeb (Expresní rezervace, Tichý oddíl apod.) musí být uživatelsky modifikované změnou vstupních dat (rezervační systém zobrazuje rezervovaná místa na základě dat z rezervačních souborů doplněných o data informačního systému (jízdní řád) podle Mavis2 č.j. 211/2008-O26), rovněž musí být možno je zobrazit i v cizím jazyku (typicky němčina, angličtina) v závislosti na poloze vlaku a stavu ISC. 	Při požadavku na vícejazyčné zobrazení se vždy v jednom cyklu vystřídají na displejích všechna požadovaná zobrazení s texty služeb. Před textem služeb nebo rezervací musí vždy zobrazovat číslo místa (číslo bývá maximálně trojciferné)

# Vstupní data

## Rezervační soubory

- Rezervační data používají formát německých drah DB Systems GmbH (DB Systems Gmbh 1998 Schnittstellenspezifikation Auslistediskette – Reservierungsdatei) a formát ČD.

- Rezervační data DB pro jeden vlak mají na vstupu k dispozici dvojici souborů – rezervační data  pres.dta a vozová data  pwag.dta. Rezervační data ČD mají pro soubory pres a pwag jména obsahující datum a číslo vlaku. Všechny soubory mají stejnou hlavičku – číslo vlaku, čas odjezdu a čas vydání.

- Předává se vždy celý pár (rezervační soubory ČD nebo DB), i když se data z jednoho souboru nepoužijí.

- Rezervační soubory jsou po načtení uloženy do rezervační databáze. Jakmile uživatel zvolí v uživatelském rozhraní číslo vlaku, je databáze prohledána a pokud obsahuje data pro vybraný vlak, obsah dat se zobrazí na rezervačních displejích.

- Pokud nejsou v rezervační databázi žádné soubory vhodné pro daný vlak, vypíše se chyba a rezervační systém nezobrazuje žádné rezervace.

- Jeden pár souborů obsahuje data pro několik vozů jednoho vlaku. Celý vlak musí být zadán najednou v jednom páru. Pokud se vlak rozdělí do více párů, je to považováno za aktualizaci.

## Aktualizace a platnost rez. souborů

- Pokud je do rezervačního systému ISC vložen nový soubor se stejnou identifikací vlaku (číslo vlaku - ZugNr, čas odjezdu AbDatum/AbZeit) jde o aktualizaci. Při zpracování aktualizace se porovná položka čas vydání – Auslistedatum/AuslistenZeit obou souborů. Použije se soubor s novějším časem vydání.

- Pokud je čas vydání nově příchozího souboru shodný, aktualizace v ISC neproběhne, protože pořadí doručení není možno spolehlivě zaručit.

- Aktualizaci je možno provádět i během jízdy vlaku, v takovém případě se po aktualizaci zobrazí nově platná data.

- Stará data jsou z databáze automaticky odmazávána po uplynutí 72 hodin od začátku platnosti.

- Pro testovací účely se používají soubory s datem odjezdu 2003/03/13. Toto datum se při načtení automaticky převede na dnešní datum – ISC tedy s tímto musí umět pracovat.

## Typy rezervačních záznamů

V rezervačním souboru se pro každé místo vyskytuje jeden nebo několik záznamů. Zpracováváme tyto typy záznamů:

- rezervace ‘R’ (Resinfo),

- služby ‘S’ (Sonderinfo)

- skupinové rezervace ‘G’ (Gruppeninfo), které se považují za typ ‘R’

Na pořadí jednotlivých záznamů v souboru nezáleží.

## Číslování vlaků

Číslo vlaku v rezervačním souboru neobsahuje prefix s označením provozovatele vlaku podle Mavis2, takže číslo vlaku se porovnává bez ohledu na tento prefix. Například vlaku ZSR120 podle jízdního řádu budou přiřazena rezervační data pro vlak 120. ČD musí jinými prostředky zaručit, aby do rezervačního systému nebyla zároveň nahrána data pro dva vlaky různých dopravců se stejným číslem (např. slovenský ZSR120 a český 120).

Identifikace vlaku v rezervačním souboru neobsahuje číslo varianty. ČD musí zajistit, že ve stejný den nebudou vydány rezervace pro různé vlaky, které se liší pouze variantou.

## Číslování stanic

Pro číslování stanic se používají sedmimístná čísla podle ENEE sloupec KOD_REZERV nebo národní čísla stanic. V datovém formátu Mavis2 jsou národní čísla stanic označena jako ‘id’ a ENEE čísla ‘res-id’.

Vyhledává se nejprve podle ‘res-id’ – pokud existuje a teprve pokud se nenajde shoda podle ‘id’ – (existuje vždy).

Příslušná stanice musí vždy existovat v datech Mavis, nemusí nutně existovat v trase vlaku.

## Formáty rezervačního souboru

Rezervační systém může na vstupu pracovat buďto s formátem ARES nebo EPA.

Pro zobrazení rezervací se používají pro oba formáty stejná pravidla, která vycházejí z pravidel ARES podle [3].

České dráhy předávají data ve formátu ARES a používají pro soubory pres a pwag jména obsahující datum a číslo vlaku, takže je na jedno médium možno nahrát soubory pro více různých vlaků najednou. Jméno souboru pres je složeno ze skupiny číslic, písmene ‘e’ (unipis toleruje malé i velké písmeno), další skupiny číslic, tečky a tří až pěti alfanumerických znaků

Jméno souboru pwag je stejné, ale ‘e’ je nahrazeno ‘w’. Odpovídající regulární výraz je:

"^(\\d+)e(\\d+)[.](\\w{3,5})$"

Standardně se používají názvy, které obsahují číslo výchozí stanice vlaku (5 míst), písmeno E nebo W (E – soupis rezervací, W – soupis vozů resp. řazení), číslo vlaku (5 míst – pokud je číslo vlaku kratší, doplní se o „0“ před číslo vlaku do počtu 5 míst), rezervační číslo prvního vozu. Přípona názvu souboru obsahuje datum ve formátu MDD (měsíc je v hexadecimálním kódu). Názvy mohou vypadat např. takto:

33295E0086631.C16

33295W0086631.C16

Vysvětlení názvu:

33295 – číslo výchozí stanice vlaku dle SR70 (Brno hl.n.  – 332957 – poslední číslice (v tomto případě 7) se pro tyto účely nepoužívá)

E resp.. W – rozlišení typů souborů (pres.dta resp. pwag.dta)

00866 – číslo vlaku (doplněné o „00“ do pěti pozic)

31 – rezervační číslo prvního vozu (v tomto případě 031)

C16 – datum odjezdu vlaku (16. prosince – ve formátu MDD – měsíc je v hexadecimálním formátu)

Soubory se musí vždy vyskytovat v párech, pár tvoří dva soubory, které se liší pouze ve znaku ‘e’, ‘w’ a jinak jsou jejich názvy shodné. (Pozn. soubor pwag není ve skutečnosti při zobrazení dat použit).

# Formát zobrazované informace

Pro zobrazení informace se obecně vychází ze směrnice UIC176. Rezervace se musí zobrazovat po celou trasu rezervace (do přepnutí ISC do fáze příjezd do konečné stanice rezervace).

Jsou možná tato zobrazení na rezervačních displejích:

| Zkratka | Označení | Obsah | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypnuto – elektricky | Prázdný displej. Nesvítí podsvícení |  |
|  | Porucha linky | Tečka v levém horním rohu displeje nebo jiná vhodná indikace podle možností hardware |  |
|  | Vypnuto – software | Displej bez textu, pokud je to požadováno, je zobrazeno číslo sedadla . Svítí podsvícení |  |
| NR | Nerezervováno | *** | Změna z „nerezervováno“ na „***“ |
| TR | Trasa | stanice1 – stanice2 | Názvy stanic určené záznamem R nebo S |
| TX | Text | text | Text určený záznamem S |
| CH | Chyba místa nebo chyba trasy | stanice1 – stanice2 | Z první stanice trasy vlaku do poslední stanice trasy vlaku. |
| NO | Neorientováno | stanice1 – stanice2 | Z první stanice první rezervace do poslední stanice poslední rezervace pro dané místo. |

Tabulka 1 režimy zobrazení

- Text pro NR bude možno nastavit dle požadavků ČD při konfiguraci systému.

- Při konfiguraci rezervačního systému pro konkrétní projekt, je možné nastavit, že na displeji budou zobrazena kromě textů i čísla sedadel.

- Texty jsou zobrazeny vždy v jednom hlavním jazyce určeném v jízdním řádu – zpravidla v jazyce země, ve které se vůz nachází. Na rezervačních displejích, které to umožňují, je možno při konfiguraci zapnout střídání všech aktuálních jazyků podle jízdního řádu.

- Na rezervačních displejích, které to umožňují, je možno při konfiguraci rezervačního systému zapnout souběžné nebo střídavé zobrazení textu a trasy v režimu rezervace se službou.

- Pro zkrácení textů, názvů stanic a jejich překlad do cizích jazyků je možno definovat v souboru jízdního řádu vizualizace. Název stanice se přednostně zobrazí nejprve ve formě dané vizualizací „res24/short“ a teprve pokud tato vizualizace neexistuje, použije se základní forma názvu.

- Doplňkové texty a texty služeb jsou umístěny v datech jízdního řádu (soubory UNIPIS) v číselníku zpráv <msg> typu list=„restext“. Jako identifikátor zprávy se při hledání použije celý text z rezervačního souboru. Pokud se příslušná zpráva najde v jízdním řádu, použije se nalezená forma v příslušném jazyce. Jinak se zobrazí text z rezervačního souboru přímo.

# Řešení chyb

Rozlišují se následující druhy chyb:

## Chyba souboru

Při načtení rezervačního souboru se kontroluje formální správnost dle specifikace DB a další závažné chyby. Pokud soubor touto kontrolou neprojde, je odmítnut a není uložen do rezervační databáze. Chyba je oznámena obsluze, nebo zapsána do logu systému (při dálkovém přenosu).

### Chyby souboru jsou:

- Soubor plně neodpovídá specifikaci DB

- Všechny číselné údaje nejsou v předepsaném intervalu.

- Soubory nejsou v párech.

## Chyba trasy:

- Před použitím souboru je soubor zkombinován s jízdním řádem. Pokud se při tom najdou závažné chyby, není možno spolehlivě zobrazit rezervace, je pouze známa informace, která sedadla obsahují nějaké rezervace.

- Na sedadle, které není uvedeno v souboru rezervací, se po celou dobu jízdy zobrazuje text v režimu CH (viz. Tabulka 1).

- Na místě, pro které existuje alespoň jedna položka, se zobrazuje CH z první do poslední stanice trasy vlaku podle jízdního řádu

- Chyby trasy se logují do provozního logu.

### Chyby trasy jsou:

- Vlak musí mít v jízdním řádu nejméně dvě stanice.

- Vlak musí mít v rezervačních datech nejméně dvě stanice.

- Každá stanice se v trase podle rezervačního souboru vyskytuje nanejvýš jednou. Např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 101

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Pardubice hl.n.-Praha hl.n-Brno hl.n.

Rezervační záznam: 	R: Praha hl.n-Pardubice hl.n.

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Text když nefunguje GPS:	Praha hl.n-Brno hl.n.

Chyba rezervačních dat: Stanice 'Praha hl.n.' je v rezervační trase opakovaně.

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Kolín | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Pardubice hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Choceň | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Svitavy | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Blansko | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Adamov | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Brno hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |

- Každá stanice se v trase podle jízdního řádu vyskytuje nanejvýš jednou. Např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Pardubice hl.n.-Praha hl.n. -Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Pardubice hl.n.-Česká Třebová-Brno hl.n.

Rezervační záznam: 	R: Praha hl.n-Česká Třebová

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: Stanice 'Praha hl.n.' je v jízdním řádu opakovaně.

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Praha hl.n.-Brno hl.n.

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Pardubice hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Brno hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |

- Pořadí stanic v jízdním řádu a rezervačním souboru musí být shodné. Např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 102

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Česká Třebová-Pardubice hl.n.-Brno hl.n

Rezervační záznam: 	R: Praha hl.n-Pardubice hl.n.

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba dat jízdního řádu - chyba trasy: stanice nesmí být projety pozpátku.

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Praha hl.n.-Brno hl.n.

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Kolín | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Pardubice hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Choceň | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Svitavy | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Blansko | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Adamov | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Brno hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |

## Chyba místa

- Pokud se při použití souboru najde chyba, která se týká jen jednotlivého místa, omezí se chybové hlášení pouze na toto místo. Na displeji místa s chybou se zobrazuje CH z první do poslední stanice trasy vlaku podle JŘ. Např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 104

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Brandýs nad Orlicí-Česká Třebová-Svitavy-Letovice-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznam: 	R: Brandýs nad Orlicí-Letovice

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: Místo 11 je rezervováno ze stanice „Brandýs nad Orlicí“ do stanice „Letovice“, ale v těchto stanicích vlak podle jízdního řádu nezastavuje.

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Praha hl.n.-Brno hl.n.

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Kolín | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Pardubice | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Choceň | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Svitavy | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Blansko | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |
| Adamov | 11 Praha hl.n-Brno hl.n | 11 Praha hl.n-Brno hl.n |

- Na ostatních displejích se zobrazují rezervace obvyklým způsobem.

- Chyby místa se logují do provozního logu.

### Chyby místa  jsou:

- Stanice základní trasy podle rezervačního souboru musí být v jízdním řádu. Základní trasa končí stanicí, která je poslední stanicí trasu podle jízdního řádu. (Pozn.: neexistující stanice se vyskytují často při výlukách a v takovém případě by teoreticky bylo možné zobrazit rezervaci do poslední (resp. z první) stanice trasy. Problém by vznikl při kombinaci dvou takových rezervací – proto všechny chybějící stanice považujeme za chybu). (viz předchozí příklad)

- Začátek rezervace musí vždy předcházet konec rezervace (položka VonInd musí být menší než BisInd)

- Dvě rezervace se nesmí překrývat. Výjimkou je pouze „rezervace se službou“, ve kterém se služba vyskytuje z první do poslední stanice trasy, např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 13

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	S: Praha hl.n-Brno hl.n text: 'Tichý oddíl'

R: Pardubice hl.n.-Svitavy

R: Blansko-Adamov

Režim doplňkových textů:	Rezervace se službou

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Pardubice hl.n.-Adamov

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Kolín | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Pardubice hl.n. | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Choceň | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Česká Třebová | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Svitavy | 13 Blansko-Adamov | 13 Blansko-Adamov |
| Blansko | 13 Blansko-Adamov | 13 Blansko-Adamov |
| Adamov | 13 Tichý oddíl | 13 Tichý oddíl |
| Brno hl.n. | 13 Tichý oddíl | 13 Tichý oddíl |

## Nefunkční GPS

- Pokud není informační systém orientován a neví se, ve které stanici/fázi jízdy se vlak nachází (typicky výpadek GPS), zobrazuje se na rezervačních displejích NO z první stanice první rezervace do poslední stanice poslední rezervace, např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 12

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	R: Kolín-Pardubice hl.n.

R: Pardubice hl.n.-Svitavy

R: Blansko-Adamov

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín.-Adamov

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 12 Kolín-Pardubice hl.n. | 12 Kolín-Pardubice hl.n. |
| Kolín | 12 Kolín-Pardubice hl.n. | 12 Kolín-Pardubice hl.n. |
| Pardubice hl.n. | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Choceň | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Česká Třebová | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy | 12 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Svitavy | 12 Blansko-Adamov | 12 Blansko-Adamov |
| Blansko | 12 Blansko-Adamov | 12 Blansko-Adamov |
| Adamov | 12 *** | 12 *** |
| Brno hl.n. | 12 *** | 12 *** |

## Ostatní chyby

- Pokud je v rezervačním souboru uvedeno místo, které se v daném vlaku nevyskytuje, je toto sedadlo ignorováno bez dalšího hlášení.

- Pokud je v rezervačním souboru uveden vůz, který se v daném vlaku nevyskytuje, jsou data pro vůz ignorována bez dalšího hlášení.

# Doplňové texty/služby

- Záznamy o rezervacích mohou obsahovat doplňkové texty. Systém rozlišuje tyto režimy zobrazení místa podle předpokládaného použití těchto textů:

| Zkratka | Typ záznamu | Význam |
| --- | --- | --- |
| RR | R bez S | Rezervace místa bez služby. |
| SR | S po celou dobu trasy, překrývá se s R | Rezervace místa se službou. |
| UV | pouze záznamy S, žádné R | Úsekové vyhrazení |
| XX | jiná kombinace R a S | Směs R a S. |

Tabulka 2 - režimy zobrazení doplňkových textů a rezervací

- Režim se určuje pro každé místo samostatně.

- Záznam RR se zobrazuje jako trasa (TR) a to z výchozí stanice rezervace do skončení platnosti rezervace. Např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	R: Praha hl.n-Česká Třebová

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Praha hl.n-Česká Třebová

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Praha hl.n-Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Česká Třebová |
| Kolín | 11 Praha hl.n-Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Česká Třebová |
| Pardubice hl.n. | 11 Praha hl.n-Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Česká Třebová |
| Choceň | 11 Praha hl.n-Česká Třebová | 11 Praha hl.n-Česká Třebová |
| Česká Třebová | 11 *** | 11 *** |
| Svitavy | 11 *** | 11 *** |
| Blansko | 11 *** | 11 *** |
| Adamov | 11 *** | 11 *** |
| Brno hl.n. | 11 *** | 11 *** |

- Pokud je záznam typu S nadefinován pro dané místo pro celou trasu vlaku (porovnání se provede v rezervačních datech bez ohledu na oběhy a shodu s JŘ), považuje se text v záznamu S za vlastnost místa SR. Záznam SR se zobrazuje jako RR, s tím rozdílem, že po skončení zobrazení poslední rezervace se místo SR zobrazuje trvale TX s textem z S. viz následující 2 příklady.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 13

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	S: Praha hl.n-Brno hl.n., text: 'Tichý oddíl'

R: Pardubice hl.n.-Svitavy

R: Blansko-Adamov

Režim doplňkových textů:	Rezervace se službou

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Pardubice hl.n-Adamov

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Kolín | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Pardubice hl.n. | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Choceň | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Česká Třebová | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy | 13 Pardubice hl.n.-Svitavy |
| Svitavy | 13 Blansko-Adamov | 13 Blansko-Adamov |
| Blansko | 13 Blansko-Adamov | 13 Blansko-Adamov |
| Adamov | 13 Tichý oddíl | 13 Tichý oddíl |
| Brno hl.n. | 13 Tichý oddíl | 13 Tichý oddíl |

- Pokud existuje pro dané místo pouze záznam typu S, tyto záznamy se považují za úsekové rezervace a zobrazuje se trasa a text (režim TT), V současné verzi pravidel tento režim splývá s následující variantou XX.

- Pokud na daném místě existuje směs záznamů R a S (varianta XX) se záznamy R zobrazují jako TR a záznamy S jako TT, např.:

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 15

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	S: Kolín-Pardubice hl.n. text: 'Minibar'

R: Česká Třebová-Brno hl.n

Režim doplňkových textů:	Rezervace se službou

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín-Brno hl.n.

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n | 15 Kolín-Pardubice hl.n. | 15 Kolín-Pardubice hl.n. |
| Kolín | 15 Minibar | 15 Minibar. |
| Pardubice hl.n. | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Choceň | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Česká Třebová | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Svitavy | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Blansko | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Adamov | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |
| Brno hl.n. | 15 Česká Třebová-Brno hl.n | 15 Česká Třebová-Brno hl.n |

# Přímé vozy

Přímý vůz je takový vůz, který postupně přejde mezi dvěma nebo několika vlaky.

Místo je rezervováno ze stanice v trase jednoho vlaku do stanice v trase dalšího vlaku, např.:

První vlak (Přímý vůz 200 z vlaku 331 na 821 s přechodem v cílové stanici. Data pro vlak 331. Místo v obou vlacích.)

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 200

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Rezervační záznamy: 	R: Pardubice hl.n.-Bohumín

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Pardubice hl.n.-Bohumín

Stanice přímých vozů - následující vlaky: Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Kolín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Pardubice hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Choceň | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Česká Třebová | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Svitavy | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Blansko | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Adamov | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Brno hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |

Další vlak (Přímý vůz 200 z vlaku 331 na 821 s přechodem v cílové stanici. Data pro vlak 821. Místo v obou vlacích.):

Číslo vlaku: 821

Číslo vozu: 200

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Rezervační záznamy: 	R: Pardubice hl.n.-Bohumín

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Pardubice hl.n.-Bohumín

Stanice přímých vozů - předchozí vlaky: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Brno hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Vyškov na Moravě | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Přerov | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Hranice na Moravě | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Ostrava Svinov | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Ostrava hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín | 11 Pardubice hl.n.-Bohumín |
| Bohumín | 11 *** | 11 *** |

Místo je rezervováno až v trase dalšího vlaku, ale je třeba ji zobrazit již v prvním vlaku, např.:

První vlak (Přímý vůz 200 z vlaku 331 na 821 s přechodem v cílové stanici. Data pro vlak 331. Místo jen v druhém vlaku.):

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 200

Číslo místa: 12

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Rezervační záznamy: 	R: Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě

Stanice přímých vozů - následující vlaky: Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Kolín | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Pardubice hl.n. | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Choceň | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Česká Třebová | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Svitavy | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Blansko | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Adamov | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Brno hl.n. | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |

Další vlak (Přímý vůz 200 z vlaku 331 na 821 s přechodem v cílové stanici. Data pro vlak 821. Místo jen v druhém vlaku..):

Číslo vlaku: 821

Číslo vozu: 200

Číslo místa: 12

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n-Vyškov na Moravě-Přerov-Hranice na Moravě-Ostrava-Svinov-Ostrava hl.n.-Bohumín

Rezervační záznamy: 	R: Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě

Stanice přímých vozů - předchozí vlaky: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Brno hl.n. | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Vyškov na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Přerov | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě | 12 Vyškov na Moravě-Hranice na Moravě |
| Hranice na Moravě | 12 *** | 12 *** |
| Ostrava Svinov | 12 *** | 12 *** |
| Ostrava hl.n. | 12 *** | 12 *** |
| Bohumín | 12 *** | 12 *** |

Data o rezervaci musí být uvedena v rezervačních souborech obou vlaků. (viz viz předchozí dva příklady)

Pro správné zobrazení trasy vlaku v prvním vlaku je možno do trasy hlavního vlaku (vlaku, pro který jsou data určena) v rezervačním souboru přidat i stanice dalších vlaků. Tyto stanice se přidají před první stanici trasy hlavního vlaku a za poslední stanici trasy hlavního vlaku podle jízdního řádu To se nepovažuje za chybu (podle 5.3.1. – „Začátek rezervace…“)

Vkládání stanice předchozích nebo následujících vlaků do dat je nepovinné. Systém zobrazí i při vynechání rezervace pouze v rámci trasy hlavního vlaku – např.:

První vlak (Přímý vůz 201 z vlaku 331 na 1199 s přechodem v nácestné stanici. Data pro vlak 331. Místo v obou vlacích):

Číslo vlaku: 331

Číslo vozu: 201

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n-Zábřeh na Moravě-Šumperk

Rezervační záznamy: 	R: Pardubice hl.n.-Šumperk

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Pardubice hl.n.-Šumperk

Stanice přímých vozů - následující vlaky: Zábřeh na Moravě-Šumperk

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk |
| Kolín | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk |
| Pardubic hl.n. | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk |
| Choceň | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk |
| Česká Třebová | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk | 11 Pardubice hl.n.-Šumperk |

Další vlak (Přímý vůz 201 z vlaku 331 na 1199 s přechodem v nácestné stanici. Data pro vlak 1199. Místo v obou vlacích.):

Číslo vlaku: 1199

Číslo vozu: 201

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Česká Třebová-Zábřeh na Moravě-Šumperk

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Česká Třebová-Zábřeh na Moravě-Šumperk

Rezervační záznamy: 	R: Česká Třebová-Šumperk

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Česká Třebová-Šumperk

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Česká Třebová | 11 Česká Třebová-Šumperk | 11 Česká Třebová-Šumperk |
| Zábřeh na Moravě | 11 Česká Třebová-Šumperk | 11 Česká Třebová-Šumperk |
| Šumperk | 11 *** | 11 *** |

Pokud se přímý vůz odpojuje z trasy v nácestné stanici, musí data pro tento vůz obsahovat všechny stanice základní trasy vlaku i když do nich vůz nedojede. Stanice dalších vlaků následují za poslední stanicí trasy vlaku. (Pozn. tato podmínka je nutná pro rozlišení chybně přidaných stanic a stanic přímých vozů).

Rezervace se službou musí být provedena vždy z první do poslední stanice trasy podle rezervačního souboru.

Při výlukách a mimořádnostech je jízdní řád vlaku aktualizován častěji, než podklady pro rezervace a předpokládá se, že trasa přímých vozů v JŘ je přesnější než podklady pro rezervace. Rezervační soubor proto může obsahovat stanice navíc nebo mohou stanice chybět - např.:

Výluka s náhradní dopravou. Trasa vlaku podle jízdního řádu končí v Blansku. Z Blanska do Brna jsou cestující dopraveni náhradním způsobem. Rezervační data nejsou upravena a obsahují i část cesty do Brna. Vyřeší se jako přímý vůz.

Číslo vlaku: 335

Číslo vozu: 100

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	R: Kolín-Brno hl.n

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín-Brno hl.n.

Stanice přímých vozů - následující vlaky: Adamov-Brno hl.n

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Kolín | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Pardubice hl.n. | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Choceň | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Česká Třebová | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Svitavy | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |
| Blansko | 11 Kolín-Brno hl.n | 11 Kolín-Brno hl.n |

Výluka s náhradní dopravou. Trasa vlaku podle jízdního řádu končí v Blansku. Z Blanska do Brna jsou cestující dopraveni náhradním způsobem. Rezervační data s výlukou počítají a končí v Blansku.

Číslo vlaku: 335

Číslo vozu: 101

Číslo místa: 12

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko

Rezervační záznamy: 	R: Kolín-Blansko

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín-Blansko

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Kolín | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Pardubice hl.n. | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Choceň | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Česká Třebová | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Svitavy | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Blansko | 12 *** | 12 *** |

Výluka s náhradní dopravou. Rezervační trasa je zkrácena do Blanska. Z Blanska do Brna jsou cestující dopraveni náhradním způsobem. Trasa podle jízdního řádu je původní do Brna.

Číslo vlaku: 337

Číslo vozu: 101

Číslo místa: 12

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko

Rezervační záznamy: 	R: Kolín-Blansko

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín-Blansko

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Praha hl.n. | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Kolín | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Pardubice hl.n. | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Choceň | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Česká Třebová | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Svitavy | 12 Kolín-Blansko | 12 Kolín-Blansko |
| Blansko | 12 *** | 12 *** |
| Adamov | 12 *** | 12 *** |
| Brno hl.n. | 12 *** | 12 *** |

Způsob zobrazení v náhradní soupravě. Vlak normálně jede z Prahy do Brna. V České Třebové musí cestující přestoupit na náhradní soupravu, která má rezervační data původního vlaku (z Prahy) ale zkrácenou trasu v jízdním řádu.

Číslo vlaku: 339

Číslo vozu: 101

Číslo místa: 11

Trasa vlaku podle jízdního řádu: Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Trasa vlaku podle rezervačního souboru: Praha hl.n-Kolín-Pardubice hl.n.-Choceň-Česká Třebová-Svitavy-Blansko-Adamov-Brno hl.n

Rezervační záznamy: 	R: Kolín-Blansko

Režim doplňkových textů:	Rezervace bez služby

Chyba rezervačních dat: žádná

Zobrazovaný text při nefunkční GPS: Kolín-Blansko

Na displeji rezervačního systému se u jednotl. stanic zobrazí:

| Stanice | Text při pobytu a 15 minut po odjezdu | Text za jízdy |
| --- | --- | --- |
| Česká Třebová | 11 Kolín-Blansko | 11 Kolín-Blansko |
| Svitavy | 11 Kolín-Blansko | 11 Kolín-Blansko |
| Blansko | 11 *** | 11 *** |
| Adamov | 11 *** | 11 *** |
| Brno hl.n. | 11 *** | 11 *** |

# Způsoby zobrazení rezervací a služeb

## Zobrazení rezervací (informace typu R)

a) Rezervace v celé trase vlaku - bude svítit po celé trase tzn. rozsvítí se ihned po zadání čísla vlaku a zhasne při příjezdu do cílové stanice (po přepnutí do fáze příjezd).

b) Rezervace z nácestné stanice - bude svítit vždy z výchozí stanice, stejně jako v předchozím případě a zhasne po přepnutí do fáze příjezd do cílové stanice rezervace.

c) Více rezervací v trase vlaku (čistě následné rezervace) – pokud bude pro jedno dané místo rezervací několik v celé trase vlaku, budou se rezervace vždy přepínat po přepnutí do fáze příjezd do cílové stanice rezervace a ihned se zobrazí následná rezervace

d) Více rezervací v trase vlaku (rezervace nejdou ihned po sobě) - mělo by zobrazovat stejně jako v předchozím případě, tedy rezervace se budou vždy přepínat po přepnutí do fáze příjezd do cílové stanice rezervace a ihned se zobrazí další rezervace.

## Zobrazení služeb (informace typu S)

Pro zobrazení služeb platí stejná pravidla jako pro rezervace

## Zobrazení skupin rezervací (informace typu G – pouze DB EPA)

Palubní IS vozů ČD musí umět zpracovat i informace typu G (ARES nepoužívá a tedy na výstupu nevypisuje informace typu G). Chování této informace odpovídá informacím typu R, identifikace G se objevuje u rezervací skupin.  Jinak se jedná o stejný význam i syntax (např. r0931116     g1060204     g1040204     g1020204     g1050204     g1030204     g1140204     g1120204     g1150204     g1130204     g1110204). Práce s informací typu G musí být totožná jako práce s informací typu R, mimo tento požadavek už proto nebude informace typu G separátně zmiňována.

## Kombinace Rezervací a služeb

Palubní IS vozů ČD musí umět zpracovat informace k místu se Službou S a s rezervací R, i když průnik trasy R a S není prázdná množina (výstup ARES např. r1010205     s1010007056, zpracování uvedeného příkladu - do fáze příjezdu do cílové stanice rezervace palubní IS indikuje trasu rezervace a od doby fáze příjezdu palubní IS indikuje text „t“ Služby 056)

Palubní IS vozů ČD musí umět zpracovat informaci o Službě S definované v části trasy ze souboru ARES (POUZE z tohoto souboru, ze souboru EPA viz dále) tak, že:

- v trase vlaku před počátkem úseku Služby S se zobrazuje informace o trase, od počátku trasy do konce trasy Služby zvláštní text „t“ Služby (např. catering v trase Pardubice -Brno, vlak z Prahy: mezi Prahou a Pardubicemi svítí „Pardubice-Brno“, mezi Pardubicemi a Brnem pak svítí „Minibar“); nebo

- v trase vlaku před počátkem úseku Služby S až do konce trasy Služby zvláštní text „t“ „Služby“ střídavě s úsekem (např. catering v trase Pardubice – Brno, vlak z Prahy: mezi Prahou a Brnem střídavě svítí „Pardubice-Brno“ /„Minibar“); nebo

- v trase vlaku před počátkem úseku Služby až do konce trasy Služby svítí informace o trase služby (např. catering v trase Pardubice -Brno, vlak z Prahy: mezi Prahou a Brnem svítí „Pardubice-Brno“).

Výše uvedené alternativy jsou řazeny podle priority.

pozn. celá filozofie zobrazování informací o Službách a trasách vychází z principu, že vlastnost místa musí být definována pro celou trasu, takže pokud je Služba definována pouze v části trasy, nejedná se o vlastnost místa

Palubní IS vozů ČD musí umět zpracovat informaci o Službě S definované v části trasy ze souboru EPA (POUZE ze souboru PRES.DTA souboru, ze souboru ARES probíhá zpracování podle výše uvedeného) tak, že:

- v případě, že pro místo neexistuje informace typu R, palubní IS v trase vlaku před počátkem úseku Služby až do konce úseku (při přechodu ISC do fáze příjezd) služby indikuje trasu Služby

pozn. rozdílnost řešení je dána skutečností, že v EPA výstupu má vyšší pravděpodobnost úseková rezervace u vlastností než úsekových vyhražení typu minibar

- v případě, že pro místo existuje zároveň informace typu R a S, palubní IS v trase vlaku před počátkem úseku Služby až do konečné stanice Služby indikuje trasu Služby, kde nastává změna (např. zhasnutí displeje).

Defaultní stav (místo není rezervováno) indikace displejů je „***“.