Aktivní odstavení (AO) - specifikace

Podmínky pro nastavení AO, které musí být splněny:

- směrový přepínač v nule (není nastaven směr jízdy)

- hlavní jízdní páka v poloze výběh (nemůže být zadán tah)

- zabrzděno magnetickou kolejnicovou brzdou (včetně polohy páky pro spuštění kolejnicových brzd)

- všechny podvozky odpojeny (další pojistka proti samovolnému rozjetí)

- všechny HV (hlavní vypínače) zapnuty

- všechny K35 zapnuty

- všechny primární měniče povoleny

- dostatečný tlak v napájecím potrubí

- ovládací páka kompresoru v poloze „Automatika“

Poruchy (stavy) v režimu AO

- Stav „Požár“

Při vzniku požáru (jeho signalizaci), kdekoliv na soupravě, okamžitě vypíná HV, K35, stahuje se sběrač, nastavuje se proměnná QOL_POS pro přenos na server a současně začne přerušovaně houkat houkačka – dvakrát krátce (1s) a jednou dlouze (3s) s pomlkou 1 s mezi jednotlivými houknutími. Houkání trvá 2 minuty a poté se souprava vypne (vypnou se baterie).

Tento stav má nejvyšší prioritu (při požáru dojde k vypnutí HV, K35 – v tomto případě není signalizován stav vypnutí HV, K35 ale požár).

- Stav „Porucha“

Je to souhrnný signál ze všech vozů soupravy. Sledují se stavy, které mohou mít dopad na připravenost soupravy k vyjetí (např. nevytopený vůz…) nebo po delším čase vypnutí hlavního vypínače (porucha střídače kompresoru).

Do tohoto stavu jsou zahrnuty:

- porucha klimatizace

- porucha střídače kompresoru

- porucha střídače vlastní spotřeby

- porucha primárního měniče

- ztráta komunikace těchto měničů

Když nastane někde na libovolném voze soupravy některý z těchto stavů, je nastavená proměnná QOL_POR pro přenos na server. Pokud je vše v pořádku, proměnná QOL_POR je vynulována.

- Stav „HV, K35, tlak“

K tomuto stavu dojde, když vypne hlavní vypínač, K35 (stykač filtru) nebo dojde k poklesu tlaku vzduchu v napájecím potrubí. Poklesu tlaku potrubí by pravděpodobně předcházela porucha střídače kompresoru.

K vypnutí HV a K35 může dojít (kromě poruch) i při výpadku trolejového napětí. Po dvou minutách se provede pokus k připojení VN (zapnutí HV, zvednutí sběrače…), pokud je vše v pořádku, pokračuje se normálně dál. Pokud pokus o zapnutí nebyl úspěšný, opakuje se znovu po 2 minutách. Tohle se provádí celkem 3x. Pokud ani po 3. pokusu (cca po 6 minutách) nedošlo k obnovení VN napájení (souprava není napájená trakčním napětím) nastaví se proměnná QOL_HVK35 pro přenos na server a po další minutě bude souprava vypnuta – vypnou se baterie.

Aktivní odstavení na serveru

V poli Základní výběr, volbou aktivní odstavení se zobrazí seznam jednotek v režimu aktivního odstavení se zobrazením stavu hlídaných položek viz tabulka níže:

| Souprava | Zapnuta | AO | Požár | Porucha | HV, K35, tlak | VP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 020 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | OK |
| 471 021 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | OK |
| 471 022 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | CHYBA |

Sloupec Souprava: zobrazeno číslo jednotky

Sloupec Zapnuta: 	Ano – server komunikuje s mobilní části (komunikační jednotkou vozidla)

Ne – komunikace (spojení) s mobilní částí je přerušena, jednotka byla vypnuta nebo došlo k selhání GSM sítě…

Sloupec AO:	sleduje stav proměnné QOL_AKTO, ANO – jednotka byla uvedena do režimu aktivního odstavení; NE – na jednotce byl zrušen režim aktivního odstavení.

Sloupec Požár:	sleduje stav proměnné QOL_POS, ANO – někde na jednotce vznikl požár; NE – jednotka je bez požáru

Sloupec Porucha:	sleduje stav proměnné QOL_POR; ANO – někde na jednotce vznikla definovaná porucha (viz popis mobilní části); NE – vše je v normálním provozu.

Sloupec HV, K35, tlak:	sleduje stav proměnné QOL_HVK35; ANO – došlo k vypnutí HV, K35… a jednotka bude vypnuta; NE – vše je v pořádku

Sloupec VP:	sleduje stav komunikace komunikační jednotky vozidla s vozovým počítačem. OK – vše je v pořádku; Chyba – došlo ke ztrátě komunikace mezi vozovým počítačem a komunikační jednotkou vozidla.

Při jakékoliv změně dat (stavů) pro sloupce AO, Požár, Porucha, HV K35…, VP je okamžitě vysílána zpráva z komunikační jednotky vozidla.

Když se uvede nějaká souprava do režimu aktivního odstavení, přibude tato souprava do tabulky.

V případě že je na soupravě ukončen režim aktivního odstavení, v sloupci AO se nastaví NE a současně se otevře okno s upozorněním, že bylo ukončeno aktivní odstavení. Z tabulky je tato souprava vyřazena až po potvrzení tohoto upozornění.

Když dojde k vypnutí soupravy (resp. ztrátě spojení mezi mobilní a stacionární části) ve sloupci Zapnuta se zobrazí NE s červeným pozadím a otevře se okno s upozorněním „Souprava byla vypnuta“. Informace v řádku této soupravy budou odpovídat stavu těsně před vypnutím. Pokud byla před vypnutím nastavena nějaká chyba, toto zobrazení zůstává. Záznam v tabulce zanikne až při opětovném obnovení spojení resp. zapnutí soupravy a pokud byl ukončen režim aktivního odstavení – další postup stejný jako při standardním ukončení.

K tomu že se souprava vypne sama, dojde, pouze pokud nastane stav požár nebo HV_K35 (viz popis mobilní části) nebo při možném výpadku GSM sítě.

Při ztrátě komunikace mezi vozovým počítačem a komunikační jednotkou vozidla se zobrazí ve sloupci VP „Chyba“ s červeným pozadím a otevře se okno s upozorněním.

Při vzniku stavů Požár, Porucha, HV K35 v příslušných sloupcích pro soupravu se zobrazí Ano s červeným pozadím a otevře se okno s varováním s příslušným číslem soupravy. U stavů Požár a HV K35 lze očekávat vypnutí soupravy.