## Slide 1: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku v areálu Lázní Hodonín.
Letecký snímek

## Slide 2: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku v areálu Lázní Hodonín.
Územní plán města Hodonín.

## Slide 3: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku v areálu Lázní Hodonín.
Návrh: Ing. arch. R. Kubrická, architekt města

## Slide 4: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku na Očovských loukách v Hodoníně.
Letecký snímek

## Slide 5: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku na Očovských loukách v Hodoníně.
Lokalita Očovských luk z hlediska územního plánu města Hodonín.
Dle závazné části územního plánu je v současné době funkční využití tohoto území charakterizováno jako přírodní krajinná zóna (směrná část „Zpp“ – přírodní park). Územím prochází panelová komunikace, která od sídliště vymezuje rozvojové plochy pro veřejnou zeleň (směrná část „Zp“ – parky, sloužící pro odpočinek obyvatel) a sport a rekreaci (směrná část „Os“ – plochy pro sportovní zařízení). Blíže k veslařskému klubu je navržena plocha pro sportovní zařízení s možností koupání – přírodní koupaliště (ozn. „Osk“). Všechny výše uvedené rozvojové plochy jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

## Slide 6: Architektonicko – urbanistická studie pokračování lázeňského parku na Očovských loukách v Hodoníně.
Lokalita Očovských luk z hlediska „NATURA 2000“.

## Slide 9: Ekonomická analýza záměru prodloužení lázeňského parku do prostoru Očovských luk. Výkupy pozemků Jezero 20 ha Parky a sportoviště 50 ha Cena cca 10 kč/m2 = 7 mil. Kč Geologický průzkum – průzkumy + studium – cca 13 300 Kč vytýčení vrtů, geologické práce, laboratorní práce – 66 600 Kč +19% DPH Celkem 95 000 Kč Zpracování PD – biologický průzkum – cca 70 000 tis Kč (Stanovení zásad diferenciace území z hlediska jeho přírodních hodnot) Rozptylová studie (parkoviště) – 100 000 Kč Zpracování oznámení pro posouzení vlivu na ŽP– 200 000 Kč Hydrogeologický průzkum ? Studie posouzení tech. stavu a likvidace sond cca 30 000 Kč geometrické zaměření území Průzkumy a rozbory – cca 0.5 -0.7mil. Kč,- PD pro ÚŘ – cca 0,5 mil. Kč + cenový odhad nákladů stavby PD pro ST.Ř.- 1,5 mil. Kč Prováděcí projekt ? Projekční práce cca 2-4 mil. Kč,- Vynětí ze ZPF – pokud je to v kvartelu Moravy - 1Ha cca 540 000 Kč 40% se po zaplacení vrátí městu Hodonín Jezero - 20 ha x 540 000 Kč = 10,8 mil. Kč Park – 50 ha x 540 000 Kč = 27 mil Kč Vráceno městu 40% 15,12 mil. Kč Celkem za vynětí ZPF 22,7 mil. Kč

## Slide 10: Realizace záměru – z peněz stavby obchvatu Jezero: Rozloha cca 17 ha 40 cm zeminy – 170 000m2 x 0,4 m= 68 000 m3 (možný prodej) Do hloubky 2,5 – 4,5 m jsou písčité jíly Průměr 3,5 x 170 000m2=600 000 m3 Měrná hmotnost 1,2kg/m3 = 720 t písčitých jílů Jemnozrnné štěrky 3,5 – 6,5m Průměr 5m x 100 000m2= 500 000m3 Měrná hmotnost 2kg/m3 x 500 000m3= 1mil. t jemnozrnného štěrku Prodej štěrku Stavební firma, která by vrstvy jílu a štěrku těžila by byla schopna vytěžit ročně: cca 300 tis. M3 štěrku cca 200 tis. M3 jílu z celkové plochy cca 10 ha Dále je firma schopna ročně prodat cca 150-300 tis. M3 štěrku. Jílové vrstvy by se použily na protipovodňový val. Současné ceny za tunu štěrku: 60 Kč – netříděný materiál 90 Kč –tříděný materiál Jezero: Štěrky - 1mil. t jemnozrnného štěrku x 60 Kč= 60 mil Kč 1mil. t jemnozrnného štěrku x 90 Kč= 90 mil Kč Cena těžby ? Písčité jíly – 600 000 m3= 720 t písčitých jílů – možnost uplatnit v protipovodňovém valu, nebo využití v rámci sendvičových násypů (střídání vrstev jílu s vhodnou zeminou)

## Slide 11: Realizace Etapa č.1: Cyklostezka obousměrná s chodníkem cca 1,5 km x 3m x 1500 kč/m2 = 6.750.000,-Kč. Parkoviště (min u jezu) bet. dlažba cca 2200m2 x 1600,-Kč = 3.520.000,- Kč Příjezdová cesta cca 1800Kč/m2, 100m=1.080.000 Kč Zeleň př. 30 450 m2 = cca 6.000.000,-Kč Úprava břehů jezera – navážka př. 15000 m3 = cca 4.800.000,-Kč Osvětlení – 1 ks á 10.000,-Kč X cca 150 Ks= 1.500.000 Kč Lavičky á 10.000,-Kč 30Ks= 300 000 Kč, Odpadkové koše á 9.000,-Kč 15 Ks= 135 000 Kč Informační – navigační systém – cca 200 000 Kč Celkem : 24.285.000 – 30.000.000 Kč,- Etapa č.2: mlatové chodníky lávky přes Očovský járek sportoviště - víceúčelové hřiště 37x37m cca 4.000.000,-Kč veřejné WC – cca 4.000.000,-Kč

## Slide 12: Vyjádření odborů. AM: Doporučuji další prověření záměru zadáním vypracování komplexního biologického průzkumu a zadáním geologického průzkumu a provedením minimálně 2-4 vrtů v zamýšlené lokalitě. Bez těchto průzkumů nejsme schopni vypočítat předběžnou návratnost a realizovatelnost záměru. ORM: K výkupu nemám námitek, dle stávajících podkladů není tento záměr stanoven jako priorita. Priority budou dohodnuty při realizaci strategického plánu. Doporučuji tento záměr posoudit současně s celkovou strategií. IaD: Jako záměr pro rozvoj města to není špatná myšlenka, ale záměr nutno vyřešit nejdříve z hlediska vlastnických vztahů, tam však není priorita. MPO: Je nutné zvážit výši finančních prostředků pro vykupování pozemků – záměr je vhodný. ŽPaZ: Vzhledem k obrovské nákladnosti majetkových vztahů a dalším okolnostem nedoporučuji. Proto doporučuji zvážit i finanční náklady na zjišťovací proces. DSA: Nutno prověřit, zda může být lázeňský park umístěn v suchém poldru. U sportovišť je nutné zajistit parkovací místa a zázemí šaten. OKH Nepovažuji za prioritu města, doporučuji řešit až na to budou finanční prostředky.